## Slide 1: Bài 03 Mô hình OSI và TCP/IP
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

## Slide 3: Giới thiệu - 1
Chào, Tôi tên A
Hi, My name’s B

## Slide 4: Giới thiệu - 2

## Slide 5: Giới thiệu - 3
?
Network

## Slide 6: Giới thiệu - 4

## Slide 7: Giới thiệu - 5
Xem mạng như là 1 chồng các lớp (layer)
Lớp N cung cấp các dịch vụ cho lớp N+1
Mỗi lớp trao đổi với nhau theo 1 giao thức
Ưu điểm:
  Mỗi lớp có 1 chức năng riêng, lớp N sử dụng dịch vụ do lớp N-1 cung cấp
  Giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu
  Dễ quản lý
  Dễ mở rộng, dễ phát triển
  Đơn giản

## Slide 8: Giới thiệu - 5
ARPANET
DECNET
SNA
GiẢI QUYẾT??
Cần có 1 mô hình chung

## Slide 9: Nội dung
Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

## Slide 10: OSI Model - 1
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection):
  do tổ chức ISO (International Organization for Standardization) đề xuất từ 1977
  công bố lần đầu vào 1984
  Là khung sườn biểu diễn cách thông tin di chuyển trên mạng như thế nào

## Slide 11: OSI Model - 2
Application
Tầng ứng dụng
Presentation
Tầng trình bày
Session
Tầng phiên
Transport
Tầng vận chuyển
Network
Tầng mạng
Data link
Tầng liên kết
Physical
Tầng vật lý
1
7
Application (Upper) Layers
Data Flow (Lower) Layers

## Slide 12: Osi - 2
Computer Network
A
B

## Slide 13: OSI Model - 4
Application
Presentation
Session
Cung cấp các dịch vụ mạng
Cách biểu diễn dữ liệu
Quản lý các phiên của ứng dụng
Notes: -session:
  Establishes, manages, and terminates sessions between two communicating hosts.
  Synchronizes dialogue between the two hosts' presentation layers and manages their data exchange
    Dialog control
    Synchronization point
- Presentation: Ensures that the information that the application layer of one system sends out is readable by the application layer of another system.
  Format of data
  Data structure
  Data conversion
  Data compression
  Data encryption
- Application: Is the OSI layer that is closest to the user; it provides network services to the user’s applications.
  File transfer
  Electronic mail
  Terminal access
  Word processing
  Intended communication partners

## Slide 14: OSI Model - 5
Transport
Network
Data link
Physical
Truyền dữ liệu end-to-end
Truyền dữ liệu host-host
Truyền dữ liệu link-link
Truyền dữ liệu nhị phân
Notes: - Physical: Transmission of an unstructured bit stream over a physical link between end systems.
  Electrical, mechanical, procedural and functional specifications
  Physical data rate
  Distances
  Physical connector
  Transmission media
  Representation of bits
  Line configuration
  Transmission mode
- Data link: Provides for the reliable transfer of data cross a physical link.
  Frames
  Physical address
  Network topology
  Media Access control
  Error control
  Flow control (Physical link)
- Network: Provides connectivity and path selection between two host systems that may be located on geographically separated networks.
  Packets
  Virtual circuits
  Route, routing table, routing protocol
  Logical address
  Fragmentation
- Transport: Provides reliable, source-to-destination (end-to-end) delivery of the entire message over networks
  Port addressing
  Segmentation & reassembly
  Connection control: Connection oriented and connectionless
  End-to-end flow control
  Error detection and recovery

## Slide 15: Nội dung
Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

## Slide 16: Mô hình TCP/IP - 1
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Do Cerf và Kahn định nghĩa vào năm 1974
Đặc tả chồng giao thức

## Slide 17: Mô hình TCP/IP - 2
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Application
Transport
Internet
Host to Network
(Network Interface)
OSI
TCP/IP

## Slide 19: Nội dung
Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

## Slide 20: Đóng gói dữ liệu - 1
Đóng gói dữ liệu = Encapsulation
Là quá trình đóng gói dữ liệu với các thông tin của giao thức trước khi chuyển đi

## Slide 21: Đóng gói dữ liệu - 2
Transport
Data Link
Physical
Network
Upper Layer Data
Upper Layer Data
TCP Header
Data
IP Header
Data
LLC Header
0101110101001000010
Data
MAC Header
Presentation
Application
Session
Segment
Packet
Bits
Frame
FCS
FCS
PDU
(Protocol Data Unit)
Notes: Gói tin ở tầng trên khi di chuyển xuống tầng dưới sẽ được đóng gói trong một gói tin khác

## Slide 22: Đóng gói dữ liệu - 3

## Slide 23: Phân rã
Upper Layer Data
LLC Hdr + IP + TCP + Upper Layer Data
MAC Header
IP + TCP + Upper Layer Data
LLC Header
TCP+ Upper Layer Data
IP Header
Upper Layer Data
TCP Header
0101110101001000010
Transport
Data Link
Physical
Network
Presentation
Application
Session

## Slide 24: Minh họa
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
segment
Ht
datagram
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 25: Tài liệu tham khảo
Slide bài giảng của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer Networking: A Top Down Approach