## Slide 1: Bài 06 Tầng mạng
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Mục tiêu
Thiết lập kết nối giữa 2 host để truyền dữ liệu từ host - host
Application
Presentation
Session
Transport
Data link
Physical
Network

## Slide 3: Tầng mạng vs tầng vận chuyển
Tầng mạng: cung cấp kết nối logic giữa các host
Tầng vận chuyển: cung cấp kết nối logic giữa các tiến trình
  Dựa trên, mở rộng dịch vụ của tầng mạng
Ví dụ:
A gởi B 1 bức thư qua đường bưu điện
processes = A, B
app messages = bức thư
hosts = nhà của A, nhà của B
transport protocol ???
network-layer protocol???

## Slide 4: Nội dung
Giới thiệu
Định tuyến – chuyển tiếp
Giao thức IP
Giao thức ICMP
Giao thức NAT

## Slide 5: Nhắc lại
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
segment
Ht
packet
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 6: giới thiệu - 1
Thực hiện chuyển các segment từ host gởi đến host nhận
Tại host gởi:
  Nhận các segment từ transport layer
  Đóng gói thành các packet
Tại host nhận:
  Nhận các packet từ data link layer
  Chuyển các segment lên transport layer
Tại các router:
  Dựa vào thông tin đích đến để chuyển các packet đến host nhận
    Định tuyến: quyết định gói tin đi đường nào
    Chuyển tiếp: chuyển gói tin từ interface nhận ra interface gởi

## Slide 7: giới thiệu - 2
Tầng mạng cung cấp 2 loại dịch vụ
  Hướng kết nối (Connection)
    Virtual Circuit
    Trước khi truyền dữ liệu, 2 host phải thiết lập kết nối
  Hướng không kết nối (Connectionless)
    Datagram Network
    Không cần thiết lập kết nối trước khi gởi
Trong 1 kiến trúc mạng: chỉ hỗ trợ duy nhất 1 loại dịch vụ

## Slide 8: Virtual circuit (VC) network - 1
Thiết lập, quản lý, duy trì mỗi kết nối khi truyền dữ liệu
  1 đường đi ảo khi truyền dữ liệu
    Số hiệu VC (VC number)
      Khác nhau trên mỗi link
  Mỗi gói tin có một virtual circuit identifier (VC ID)
  Các router duy trì trạng thái kết nối đi qua
    bảng chuyển đổi VC ID
    Thay thế thông tin VD ID của gói tin đi ngang qua router
Thông tin định tuyến: Virtual Circuit number (VC ID)
Dùng trong ATM, X.25, Frame-Relay,…

## Slide 9: Virtual circuit (VC) network - 2
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Initiate call
2. incoming call
3. Accept call
4. Call connected
5. Data flow begins
6. Receive data
12
22
18
30

## Slide 10: Virtual circuit network - 3
Routers duy trì thông tin về trạng thái kết nối!
12
22
32
1
2
3
VC number
interface
number
Cổng vào | VC# vào | Cổng ra | VC# ra
1 | 12 | 3 | 22
2 | 63 | 1 | 18
3 | 7 | 2 | 17
1 | 97 | 3 | 87
… | … | … | …

## Slide 11: Datagram network - 1
Không thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu
  Router không cần quản lý trạng thái kết nối
Thông tin định tuyến: địa chỉ đích đến
  Mỗi router duy trì một bảng định tuyến
Dùng trong Internet

## Slide 12: Datagram network - 2
210.245.10.5/24
200.245.60.45/24
1
2
3
interface
number
Destination Network | Subnetmask | Out Interface | Next hop
210.245.10.0 | 255.255.255.0 | 3 | ….
210.245.15.0 | 255.255.255.0 | 1 | …..
210.245.15.192 | 255.255.255.192 | 2 | …..
… | … | … | 
Notes: Dest ip: 210.245.15.100
/26  210.245.15.64
/24 => 210.245.15.0
210.245.12.8
/26 => 210.245.12.0
/24

## Slide 13: Nội dung
Giới thiệu
Định tuyến – chuyển tiếp
Giao thức IP
Giao thức ICMP
Giao thức NAT

## Slide 14: Định tuyến - Chuyển tiếp - 1
Định tuyến:
  Quyết định “lộ trình” mà gói tin di chuyển từ host nguồn đến host đích đến
  Sử dụng thông tin toàn cục
Chuyển tiếp:
  Di chuyển gói tin từ cổng vào đến cổng ra
  Sử dụng thông tin cục bộ

## Slide 15: Định tuyến - Chuyển tiếp - 2
?
Vạch ra lộ trình đi: NVCừ  NTMKhai
ĐH KHTN
ĐH KHTN
NS NVCừ
NS NTMK
Notes: Hỏi: trong VD vừa rồi, công việc nào là chuyển tiếp, công việc nào là định tuyến???

## Slide 16: Định tuyến - 1
Được thực hiện bởi các bộ định tuyến.
  VD: router
Dùng bảng định tuyến (routing/forwarding table)
  destination/subnetmask
  Out interface
  next hop
  chi phí
    Hop count
    Delay
    Bandwidth
    …

## Slide 17: Ví dụ - định tuyến
210.245.10.5/24
200.245.60.45/24
1
2
3
interface
number
Destination Network | Subnet mask | Next hop | Out Interface
210.245.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.2 | 3
210.245.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 1
210.245.15.192 | 255.255.255.192 | 192.168.2.2 | 2
… | … |  | …

## Slide 18: Định tuyến - 2
Router định tuyến một gói tin như thế nào?
  Dùng địa chỉ đích đến và bảng định tuyến
  Thực hiện:
    Tìm record thích hợp trong bảng định tuyến
      Tính địa chỉ đường mạng giữa địa chỉ đích đến với subnetmask của từng record
      So sánh destination network với địa chỉ đường mạng vừa tính
    Gởi gói tin theo thông tin của record tìm được
VD: R1 nhận gói tin có destination 210.245.10.5
  255.255.255.192
    Net: 210.245.10.0  không có record thoả
  255.255.255.0
    Net: 210.245.10.0  record số 1 thoả
                 gói tin chuyển ra interface số 3 và nơi nhận gói tin tiếp theo là 192.168.3.2

## Slide 19: Bảng định tuyến
Xây dựng bảng định tuyến:
  Tĩnh (static): con người tự thiết lập
  Động (dynamic): học
    Distance Vector:
      Gởi theo định kỳ
      Gởi toàn bộ bảng định tuyến
      VD: RIP, IGRP, …
    Link State:
      Gởi khi có thay đổi
      Gởi tình trạng kết nối
      VD: OSPF, ISIS, …

## Slide 20: Static route
Biết: Sơ đồ mạng
Xây dựng:
  Vẽ “đường đi” tối ưu
Khi có thay đổi:
  Tự cập nhật bằng tay

## Slide 21: Dynamic route
Biết: không
Xây dựng:
  Sử dụng các giao thức định tuyến
    Thông qua các gói tin “thu thập” thông tin
    Thành phần:
      Gởi và nhận thông tin từ các router khác
      Tính đường đi tối ưu
      Phản ứng khi có thay đổi
Khi thay đổi
  Cập nhật tự động

## Slide 22: Static route - Ví dụ - 1
Tại router R1:
Destination network | Out interface | Next hop
192.168.8.0/24 | E1 | 172.29.50.8
Tại router R2:
Destination network | Out interface | Next hop
192.168.7.0/24 | E1 | 172.29.50.7
Yêu cầu: cấu hình thông tin định tuyến cho R1 và R2 để các máy trong LAN1 có thể liên lạc với các máy trong LAN2
E0
E0
E1
E1

## Slide 23: Static route – ví dụ 2
E1
.1
E1
.2
E1
.3
E1
.4
E0
.1
E0
.1
E0
.1
E0
.1
.5
Yêu cầu: cấu hình thông tin định tuyến cho các router để tất cả các máy trong có thể liên lạc với nhau và có thể truy cập Internet

## Slide 24: Static route – ví dụ 2
Destination network | Out interface | Next hop
Tại router R1:
Destination network | Out interface | Next hop
172.29.90.0/24 | E1 | 172.29.60.2
Destination network | Out interface | Next hop
172.29.90.0/24 | E1 | 172.29.60.2
172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.60.3
Destination network | Out interface | Next hop
172.29.90.0/24 | E1 | 172.29.60.2
172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.60.3
172.29.50.0/24 | E1 | 172.29.60.4
Destination network | Out interface | Next hop
172.29.90.0/24 | E1 | 172.29.60.2
172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.60.3
172.29.50.0/24 | E1 | 172.29.60.4
0.0.0.0/0 | E1 | 172.29.60.5
Tại router R2:
Destination network | Out interface | Next hop
172.29.70.0/24 | E1 | 172.29.60.1
172.29.80.0/24 | E1 | 172.29.60.3
172.29.50.0/24 | E1 | 172.29.60.4
0.0.0.0/0 | E1 | 172.29.60.5

## Slide 25: Dynamic route – ví dụ
R2 | 
N2, N4 | 0 hop
R1 | 
N3, N4 | 0 hop
R3 | 
N1, N2 | 0 hop

## Slide 26: Dynamic route – ví dụ
R2 | 
N2, N4 | 0 hop
R1: N3, N4 – 0 hop
R1: N3, N4 – 0 hop
R1: N3, N4 – 0 hop
R2 | 
N2, N4 | 0 hop
N3 | 1 hop
R2 | 
N2, N4 | 0 hop
N3 | 1 hop

## Slide 27: Dynamic route – ví dụ
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
R2: N2, N4 – 0 hop
N3 – 1 hop
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
R2: N2, N4 – 0 hop
N3 – 1 hop
R2: N2, N4 – 0 hop
N3 – 1 hop
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
N4 | 1 hop
R2: N2, N4 – 0 hop
N3 – 1 hop
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
N4 | 1 hop
N3 | 2 hops

## Slide 28: Dynamic route – ví dụ
R2 | 
N2, N4 | 0 hop
N3, N1 | 1 hop
R1 | 
N3, N4 | 0 hop
N2 | 1 hop
N1 | 2 hops
R3 | 
N1, N2 | 0 hop
N4 | 1 hop
N3 | 2 hops
Notes: RIP
OSPF
Classfull vs classless

## Slide 29: Dynamic route – ví dụ
E1
.1
E1
.2
E1
.3
E1
.4
E0
.1
E0
.1
E0
.1
E0
.1
.5
Yêu cầu: cấu hình thông tin định tuyến cho các router để tất cả các máy trong có thể liên lạc với nhau và có thể truy cập Internet

## Slide 30: Dynamic route – ví dụ

## Slide 31: Nội dung
Giới thiệu
Định tuyến – chuyển tiếp
Giao thức IP
Giao thức ICMP
Giao thức NAT

## Slide 32: Routed protocol - 1
Giao thức được định tuyến (routed protocol):
  qui định cách thức đóng gói dữ liệu truyền trên đường truyền
  VD: IP (IPv4, IPv6), IPSec,…
Routing protocol | Routed protocol
Tạo bảng định tuyến | Đóng gói gói tin tại tầng mạng

## Slide 33: Routed protocol - 2
ver
Total length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
Identifier
Internet
checksum
time to
live
32 bit source IP address
IP protocol version
number
header length
(bytes)
max number
remaining hops
(decremented at
each router)
for
fragmentation/
reassembly
total datagram
length (bytes)
upper layer protocol
to deliver payload to
head.
len
type of
service
“type” of data
flgs
fragment
offset
Protocol
32 bit destination IP address
Options (if any)
E.g. timestamp,
record route
taken, pecify
list of routers
to visit.

## Slide 34: Routed protocol - 3
Version (4)
  version của IP
Header Length (4):
  Chiều dài IP header (byte)
Type of service (8)
  Chứa định thông tin ưu tiên
  Ít sử dụng
Total length (16)
  Tổng chiều dài của datagram (tính cả header) (byte)
Identifier (16):
  Khi một gói tin IP bị chia nhỏ ra thành nhiều đoạn, thì mỗi đoạn được gán cùng số ID
  Dùng khi tổng hợp

## Slide 35: Routed protocol - 4
Flag (3)
  DF
    Don’t fragment, không chia nhỏ
  MF
    More fragment, còn gói tin nhỏ tiếp
    Khi 1 gói tin bị chia nhỏ, tất cả các gói nhỏ (trừ gói tin cuối cùng), bit này được bật lên
Fragment offset (13)
  Vị trí gói nhỏ trong gói tin ban đầu
Time to live – TTL (8)
  Thời gian sống của gói tin (hop count)
  Giảm mỗi khi gói tin đến 1 router mới
    Khi hop count =0 thì gói tin bị loại bỏ
 | DF | MF

## Slide 36: Routed protocol - 5
Protocol (8)
  Chỉ ra nghi thức nào ở tầng transport mà gói tin đang sử dụng
  VD: TCP = 6, UDP =17
Internet (Header) checksum (16)
  Kiểm tra tính đúng đắn nội dung của IP header
  Không theo cách kiểm tra tuần tự
Source and destination addr (32)
  Địa chỉ IP của bên gửi và bên nhận
Options (32)
  Có thể dài đến 40 bytes
  Dùng cho các tính năng mở rộng của IP
  Vd: source routing, security, record route, …
Data:
  Dữ liệu ở tầng transport gởi xuống

## Slide 37: Nội dung
Giới thiệu
Định tuyến – chuyển tiếp
Giao thức IP
Giao thức ICMP
NAT

## Slide 38: Giao thức ICMP
ICMP (Internet Control Message Protocol)
Được sử dụng bởi các host và router để trao đổi thông tin ở tầng mạng
  Báo lỗi:
    Mạng, host, protocol, port … không vươn đến được
  Báo mạng bị tắt nghẽn
  Báo timeout
  Echo request/reply (ping)

## Slide 39: Gói tin ICMP
IP header
Source, Destination Address, TTL, ...
ICMP MSG
Message type, Code, Checksum,
Data
Protocol = 1
Thông điệp ICMP được đóng gói trong gói tin IP

## Slide 40: Cấu trúc thông điệp icmp - 1
Type | Code | Checksum
Unsused |  | 
Data |  | 
0
8
16
32

## Slide 41: Cấu trúc thông điệp icmp - 2
ICMP Type | Code | Description
0 | 0 | echo reply
3 | 0 | destination network unreachable
3 | 1 | destination host unreachable
3 | 2 | destination protocol unreachable
3 | 3 | destination port unreachable
3 | 6 | destination network unknown
3 | 7 | destination host unknown
4 | 0 | source quench (congestion control)
8 | 0 | echo request
9 | 0 | router advertisement
10 | 0 | router discovery
11 | 0 | TTL expired
12 | 0 | IP header bad

## Slide 42: Cấu trúc thông điệp icmp - 3
Không đến được đích:
  Nguyên nhân: liên kết mạng bị đứt, đích đến không tìm thấy, …
  Type = 3
  Code:
    0: unreachable network
    1: unreachable host
    2: unreachable protocol
    3: unreachable port
    4: không được phép fragment
    5:source route bị sai

## Slide 43: Cấu trúc thông điệp icmp - 4
Quá hạn:
  Nguyên nhân:
    TTL = 0 trước khi đến đích
    Quá hạn thời gian tái lắp ghép các fragment
  Type = 11
  Code:
    0: TTL
    1: hết thời gian tái lắp ghép

## Slide 44: Giao thức ICMP
Các trường hợp GỞI ICMP msg:
  Datagram không đạt đến đích
  Time out
  Error xuất hiện trong header
  Router/host bị tắt nghẽn
Các trường hợp KHÔNG gởi ICMP msg:
  Bản thân ICMP msg có lỗi
  Broadcast, multicast (gói DL định tuyến)
  Những fragment khác với fragment đầu tiên

## Slide 45: Nội dung
Giới thiệu
Định tuyến – chuyển tiếp
Giao thức IP
Giao thức ICMP
NAT

## Slide 46: Nhắc lại
Địa chỉ IP:
  Kích thước: 32 bits  không gian: 232 địa chỉ
    0.x.x.x/8, 127.0.0.0/8, lớp D, lớp E; không dùng
    Số lượng node trên Internet “khổng lồ”
     Giải quyết:
      dùng địa chỉ private trong mạng LAN
      Dùng địa chỉ public khi giao tiếp bên ngoài Internet
Gởi dữ liệu giữa 2 host
  Địa chỉ host gởi
  Địa chỉ host nhận

## Slide 47: Đặt vấn đề
Public IP
Private IP
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.1
192.168.1.0/24
Src: 192.168.1.4
Dest: 192.168.1.3
Src: 192.168.1.3
Dest: 192.168.1.4
Src: 192.168.1.3
Dest: 210.64.72.14
Internet
Src: 192.168.1.3
Dest: 210.64.72.14
NAT
Src: 210.64.72.14
Dest: 10.207.37.19
PUBLIC IP
10.207.37.19
Src: 210.64.72.14
Dest: 10.207.37.19
192.168.1.3

## Slide 48: NAT – giới thiệu
NAT = Network Address Translation
RFC 1631, 1918, 2663
Chức năng: “thay đổi” địa chỉ
  Incoming: thay đổi thông tin đích đến
  Outgoing: thay đổi thông tin nguồn
Public IP
Private IP
.3
.1
192.168.1.0/24
Internet
S: 192.168.1.X
D: 210.64.72.14
S: 210.64.72.14
D: 192.168.1.3
NAT server
S: 192.168.1.X
D: 230.64.72.14
S: 224.16.78.67
D: 230.64.72.14
S: 224.16.78.67
D: 210.64.72.14
S: 210.64.72.14
D: 224.16.78.67
224.16.78.67
S: 210.64.72.14
D: 224.16.78.67
S: 210.64.72.14
D: 192.168.1.3
NAT server: sử dụng bảng chuyển đổi địa chỉ
Notes: Dịch địa chỉ: dịch từ địa chỉ sử dụng trong một đường mạng sang 1 địa chỉ khác được mạng khác biết đến
VD: tài liệu – Vi  người Việt đọc hiểu  khi giao tiếp với nước khác  dịch sang ngôn ngữ người mình giao tiếp hiểu: En

## Slide 49: NAT – thuật ngữ
Notes: Inside local address: địa chỉ dùng trong mạng LAN
Inside global address: địa chỉ dùng để giao tiếp bên ngoài (được nhà cung cấp dịch vụ cấp)
Outside local address: địa chỉ IP bên ngoài của 1 host trong mạng LAN
Outside global address: địa chỉ của 1 host bên ngoài

## Slide 50: NAT – bảng chuyển đổi địa chỉ
Dùng chuyển đổi global <-> local
  Thông tin cục bộ bên trong (Inside local)
  Thông tin toàn cục bên trong (Inside global)
Thông tin trong bảng chuyển đổi
  Static
  dynamic

## Slide 51: Nat – phân loại
Static
  Cố định: 1 local IP  1 global IP
Dynamic
  n local IP  m global IP
  NAT: chọn 1 global IP còn rảnh để NAT
Overloading
  n local IP  1 global IP
  NAT: <local IP, local port>  <global IP, global port>
Overlapping
  Cố định: <local IP, port>  <global IP, port>
Notes: PAT = port addressing translation

## Slide 52: NAT - Minh hoạ
Thứ tự gởi các gói tin như sau:
  Máy 10.0.0.1 gởi 1 gói tin đến 128.119.40.186, 80 từ ứng dụng 3345
  Ứng dụng <128.119.40.186, 80> gởi lại gói tin phản hồi
  Máy 10.0.0.3 gởi 1 gói tin đến 158.19.20.16, 80 từ ứng dụng 1234
  Ứng dụng <120.11.40.18, 3345> gởi gói tin truy cập dịch vụ web tại máy 10.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7

## Slide 53: Static NAT
Cấu hình cố định: 1 local IP  1 global IP
  Số máy kết nối ra ngoài bằng với số địa chỉ IP global
  Bên ngoài (outside) có thể chủ động tạo kết nối với bên trong (inside)
Global | Local
138.76.29.7 | 10.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 3345
D: 128.119.40.186, 80
2
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 3345
3
S: 10.0.0.3, 1345
D: 158.19.20.16, 80
5
S: 10.0.0.3, 1345
D: 158.19.20.16, 80

## Slide 54: Dynamic NAT
Cấu hình: n local IP  m global IP
  Có m kết nối đồng thời
  Bên ngoài (outside) không thể chủ động tạo kết nối với bên trong (inside)
Ví dụ: 10.0.0.0/24  138.76.29.7 và 138.76.29.8
Global | Local
138.76.29.7 | 10.0.0.1
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
6
S: 138.76.29.7, 3345
D: 128.119.40.186, 80
2
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 3345
5
S: 10.0.0.3, 1345
D: 158.19.20.16, 80
3
S: 138.76.29.8, 1345
D: 158.19.20.16, 80
4
Global | Local
138.76.29.7 | 10.0.0.1
138.76.29.8 | 10.0.0.3

## Slide 55: Overloading NAT
Cấu hình: n local IP  1 global IP
  NAT: <local IP, local port>  <global IP, global port>
  Có n kết nối đồng thời
  Bên ngoài (outside) không thể chủ động tạo kết nối với bên trong (inside)
Global | Local
138.76.29.7, 4590 | 10.0.0.1, 3345
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
6
S: 138.76.29.7, 4590
D: 128.119.40.186, 80
2
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 4590
5
S: 10.0.0.3, 1345
D: 158.19.20.16, 80
3
S: 138.76.29.7, 3450
D: 158.19.20.16, 80
4
Global | Local
138.76.29.7, 4590 | 10.0.0.1, 3345
138.76.29.7, 3450 | 10.0.0.3, 1345
138.76.29.7
Notes: PAT

## Slide 56: Overlaping NAT
Cấu hình cố định: <local IP, port>  <global IP, port>
  Bên ngoài (outside) có thể chủ động tạo kết nối với bên trong (inside)
  Dùng để publish một dịch vụ ra ngoài
Global | Local
138.76.29.7, 80 | 10.0.0.1, 80
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
S: 120.11.40.18, 3345
D: 10.0.0.1, 80
2
S: 120.11.40.18, 3345
D: 138.76.29.7, 80
1

## Slide 57: NAT – mô tả bài toán
192.168.1.0/24
57
.3
.1
NAT server
172.29.1.1/24
.253
FTP server
Yêu cầu:
  Các máy tính trong LAN: 192.168.1.0/24 có thể truy cập ra ngoài bằng IP: 172.29.1.1
  Bên ngoài có thể truy cập dịch vụ FTP trên máy 192.168.3.253
172.29.1.2/24
Notes: Access control list

## Slide 58: NAT – cấu hình trên wins 2k3
Chọn card public và private
  Private: 192.168.1.1
  Public: 172.29.1.1
Chọn dịch vụ để publish (nếu có): Web
  Local IP: 192.168.1.253
  Incoming port: 80
  Outgoing port: 80

## Slide 59: Tài liệu tham khảo
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer Networking: A Top Down Approach